# Crosman 1077 или как я апнул крыса.

В данной заметке речь пойдёт о пневматической винтовке crosman 1077 и её переделке в домашних условиях.

Сначала пару слов о предыстории вопроса. Решив купить пневматическое оружие, я, прежде всего, задумывался о пистолете «Аникс», но на одном из оружейных сайтов наткнулся на описание пневматических винтовок crosman. Первое, что меня поразило, это скорость в 190 м/с (против 140 м/с у «аникса»). Плюс к этому, длинный ствол должен повысить точность стрельбы. Решив так, стал выбирать среди винтовок.

Теперь выбор лежал между «переломкой», «накачкой» и «баллонкой». Первые отпали сами собой, поскольку не позволяли вести темповую стрельбу и требовали много времени на перезарядку. Мне же нужна была винтовка, которую можно держать всегда заряженной, которую можно взять и сразу стрелять.

Вот и было решено купить винтовку на сжатом газе. А здесь выбор уже не очень велик, вобщем, взял я себе crosman 1077, в народе (и далее в тексте) просто крыс.

К винтовке я сразу купил полтора десятка баллончиков, полштуки пуль crosman с тупым концом и ещё штук 200 пуль «ной нэйм» с острым концом, плюс оптику 4х20 (успел прочитать в сети, что большие прицелы «заваливают» винтовку).

Первое впечатление было двойственным. Пристреливал я крыса на даче, в деревянную мишень с 15и метров при слабом ветре. При этом снял с лисохвоста яркую примочку, за ненадобностью. Без оптики добился результата разброса 15мм. Слабовато для моих целей, но подумал, что оптика это исправит. Но и с прицелом с той же дистанции разброс был 10мм. Списал всё это на ветер и решил пробовать на птицах. И опять двоякое впечатление. Прежде всего, порадовало то, что баллон держится очень долго (больше недели точно), да и двух птиц мне подстрелить удалось, но с 10 и метров, а при стрельбе на 30и метрах под углом в высь, в прицел было видно, как летит пуля. Это заставило меня задуматься о том, что реальная скорость пули намного меньше заявленной.

По возвращении в Москву, я полез в сетку в поисках информации о крысе и о его настоящих характеристиках. И тут меня ждал очень неприятный сюрприз – оказывается в Европе продают ослабленный вариант винтовки, со скоростью пули 110 м/с (это даже меньше, чем у «макарова», не говоря уж об «аниксе»). Вот вам и новость – в паспорте оружия одни характеристики, а реально – другие. И здесь возник вопрос, а как проапгейдить крыса, или, проще говоря, апнуть его.

В писках ответа на данный вопрос, я опять отправился во всемирную паутину. Итогом поиска стало то, что объектами моего внимания стал клапан и пружина бойка. Теперь я решил разобрать своего крыса.

Итак, разобрав всё по винтикам, я внимательно изучил конструкцию и придумал свой вариант апгрейда, который, сразу скажу, увенчался успехом. Далее привожу его схему и сразу оговорюсь, что для его осуществления не понадобится знакомых токарей или новых пружин от карбюратора. Всё делается из самой винтовки.

Итак, ап крыса. Сначала разбираем винтовку на запчасти, при это внимательно смотрим, что бы не растерять детали, которые неизбежно посыпаться. Потом не боясь снимаем клапан (после сборки травить баллон не станет, а работать со снятым клапаном удобнее, да и трубку не погнёте) и приступаем к его разборке.

Сначала снимаем стопорное кольцо, потом аккуратно вытаскиваем всё содержимое из клапана, стараясь при этом не потерять деталей. Схема клапана, для наглядности, приведена ниже.

В описаниях я нашёл, что у ослабленных моделей внутренних отверстий клапана (D-1) должно быть два, а на моей модели их было три, как на полноценной винтовке. Значит, их диаметр меньше, чем на оригинальной модели, но я решил отказаться от рекомендаций расточить эти отверстия до 2,2мм. Дело в том, что они должны не только соответствовать объёму внутренней полости (V-2), но и направлять поток газа точно в её центр. Добиться таких результатов без фирменного оборудования crosman НЕВОЗМОЖНО, тем более в домашних условиях. Внутренний объём клапана, как мне кажется, то же не должен играть ключевую роль, поскольку объём газа, проходящего за раз чрез клапан, меньше его рабочего объёма (V-1), а давление всё равно постоянно. Соответственно, остаётся пружина (P-1), которая обеспечивает жёсткость клапана и работает в противовес бойку. Так вот, если немного укоротить её, то при том же усилии бойка, за выстрел большее количество газа будет проходить сквозь клапан. Делать это надо в разумных пределах, т.к. если ослабить пружину слишком сильно, то винтовка начнёт травить баллон. Лично я отпилил столько (см. фото).

Оставшейся конец пружины надо примять, чтоб он не повредил острой поверхностью механизм клапана. После этого клапан можно собирать. И здесь возникает один узкий момент – стопорное кольцо. Снять его можно легко, а вот поставить обратно не так-то просто. Лично я поступил так – сжал кольцо пассатижами, зафиксировал его в таком положении тонкой проволокой, потом вставил его в клапан, который держал друг, и срезал проволоку, после чего кольцо распрямилось и встало на своё место. Хотя реально на эту операцию ушло часа два, так что запаситесь терпением.

Некоторые авторы предлагают нанести слой герметика на заднюю стенку клапана, дабы исключить холостой выход газа. Однако мне кажется, что этого делать не нужно, поскольку тонкий слой герметика всё равно разорвётся при выстреле, а заливать толстым слоем нельзя, поскольку при этом повысится необходимое усилие бойка, а именно для его уменьшения укорачивается пружина (Р-1). В то же время, диаметр «дырки» в задней стенке клапана на много меньше диаметра рабочих отверстий, так что потеря мощности за счёт утечки незначительна.

После того, как вы собрали клапан с ослабленной внутренней пружиной, приступаем к описанному в сети усилению пружины бойка. Сама по себе эта операция логична, но лично я не стал подбирать пружины от карбюраторов, а просто перенёс место и угол крепления имеющейся пружины.

Для этого я просверлил корпус и установил туда винт, как показано на рисунке. Это позволило обойтись без другой пружины, однако с другой стороны оказалась гайка. Для того, что бы поместить её в корпусе, в дальнейшем пришлось делать пропил.

Однако кроме этого, я решил сделать ещё рад переделок, которые тоже способствовали увеличению мощности винтовки. Прежде всего, я обратил внимание, что ход бойка ограничивают пластиковые детали. Их я подточил таким образом, что боёк мог глубже продвигать шток клапана (не забудьте сделать это с двух сторон).

Теперь делаем ещё одну операцию, прижимаем клапан к бойку. Для этого я сделал кольцо из пластика, и одел его на клапан.

Правда, после этого понадобилось наклеить пластину такой же толщены на магазин, дабы исключить увеличение зазора между барабаном и клапаном. Кроме этого, не помешало бы поджать ствол к барабану на такую же ширину, однако как это сделать – не знаю. Пробовал клеить крепление с наружной стороны винтовки, но не помогло – клей при выстреле не держал нагрузки. Доделаю как нить…

После всего этого я собрал винтовку, правда теперь появилась одна лишняя деталь – фиксатор бойка. Он позволял фиксировать механизм самовзвода в крайнем положении для более точной стрельбы с оптикой, но после усиления пружины бойка ход курка стал слишком тяжёлым для этого, так что вот эту деталь я просто убрал.

Последним штрихом стала замазка герметиком прорези для гайки. Вообще-то, можно было сделать её чёрным герметиком, но у меня его не было.

После такого апа, я попробовал свой крыс в деле. Результат оправдал мои ожидания. С 15и метров при тех же условиях, что и в первый раз, тупой пулей я легко пробил фанеру 5мм, после чего пуля ушла в доску соснового сруба на глубину примерно 3-5мм. Скорость пули я померить не могу, но после переделки винтовка стала на порядок мощнее. Думаю, что ещё сильнее стрелять она будет только при установке родного американского клапана.

Правда обратной стороной вопроса является увеличение расхода газа. Теперь баллона хватает на три барабана, при этом два первых отстреливаются на полную катушку, а из третьего пули летят примерно так же, как до апгрейда. Что же касается утечки газа при заряженном баллоне, то она, вроде бы, не увеличилась. По крайней мере, ту же неделю баллон держится, а большего срока на проверку у меня не было.

Теперь скажу пару слов об условиях применения данной винтовки и о её достоинствах и недостатках. Прежде всего, к плюсам данной модели можно отнести её многозарядность, а следовательно, возможность ведения темповой стрельбы. Кроме того, как показывает практика, эта винтовка пригодна к самостоятельной доработке, при чём в домашних условиях, без применения специального оборудования. Ещё один плюс – возможность держать винтовку всегда в заряженном состоянии. Это полезно, например, на охоте, когда заранее нельзя предсказать, в какой момент появится птица. Держать заряженной «переломку» или «накачку» - проблематично, а баллонный крыс позволяет это делать. С другой стороны, эта винтовка имеет ряд минусов. Прежде всего, слабая кучность стрельбы делает проблематичным попадание в воробья уже с 15и метров. Именно это, на мой взгляд, является главным минусом данного оружия. Кроме того, к минусам следует отнести большое количество пластика, которое может быть повреждено механически (например, при падении на камни) или термически (например, у костра). Так же пластиковый патронташ со взводным механизмом не отличается особой прочностью, хотя его и можно купить про запас.

В итоге, собрав во едино все плюсы и минусы, можно охарактеризовать рамки применения данной винтовки. Она очень хорошо подходит для стрельбы по птице и мелкому зверю с расстояния до 20и метров. Пригодна она и для стрельбы по мишеням. Однако на средних и больших дистанциях слабая кучность ставит крест на её применении. Это же обстоятельство делает малооправданным применение оптики – на малых дистанциях она не очень нужна, а далеко эта винтовка всё равно прицельно стрелять не позволит.